## Slide 1: Détection et caractérisation de callot sanguin grâce au IRMs
Chuzel Philippe
Supervisors: Ali Mansour
Detection and characterization of Clot thanks to MRIs

## Slide 2
But: explorer différentes méthodes pour permettre la caractérisation des DVT (Deep venous thrombosis).
Option étudiées :
Elastométrie
Échographie
Computed tomography angiography / Angiographie
IRM

## Slide 3: Piste proposée utilisant les IRMs
Explorer une méthode utilisant les IRM afin de caractériser et à terme classifier la thrombose.
Réutilisation d’une méthode appliquée pour la détection, la caractérisation et la classification des tissus prostatiques pour l’aide au diagnostique du cancer de la prostate.
Ref : « Contribution à l'analyse de l'IRM dynamique pour l’aide au diagnostic du cancer de la prostate » par Guillaume TARTARE.

## Slide 4
Méthodologie proposée:
Extraction de paramètres pharmacocinétique
Classification sur les courbes concentration / temps.

## Slide 5
Méthodologie proposée:
Extraction de paramètres pharmacocinétique
Classification sur les courbes concentration / temps.

## Slide 6: IRM de perfusion
Principe: décrire le fonctionnement/état/type des tissus selon une certaine caractéristique. (imagerie fonctionnelle). Ici, on étudie la vascularisation des tissus.
On se place ici dans le cadre de l’imagerie T1ou DCE-MRI.
Idée: Voir le comportement d’une zone du corps avant pendant et après injection de PdC dans le cadre d’une IRM de perfusion.

## Slide 7: Extraction de descripteur à partir de la courbe de rehaussement
Principe: extraire à partir des images IRM un signal temporel.
Courbe de rehaussement

## Slide 8: 3 Méthodes d’analyse
Analyse qualitative : Analyse de la forme globale de la courbe.
Analyse semi-quantitative : diagnostique à partir de certains paramètres de la courbe (wash-in, wash-out, temps de pic…).
Analyse quantitative : Méthode qui va ici nous intéresser afin réaliser un CAD (computer aided Diagnosis).

## Slide 9
Méthodologie proposée:
Extraction de paramètres pharmacocinétique
Classification sur les courbes concentration / temps.

## Slide 10: AIF / Fonction d’entrée arterielle
La fonction d’entrée artérielle ou AIF (Arterial Input Function) fait référence à la concentration de PdC dans le vaisseau alimentant le tissu étudié.
T₁₀ / temps de relaxation longitudinal au temps zéro
Deux paramètres indispensables pour passer de la courbe de signal (IRM) / temps à la courbe concentration / temps pour un voxel donné.

## Slide 11
Méthodologie proposée:
Extraction de paramètres pharmacocinétique
Classification sur les courbes concentration / temps.

## Slide 12
Extraction des courbes de concentration / temps pour chaque voxel
Extraction des paramètres pharmacocinétiques de chaque voxel
Création de carte qui permettent d’isoler des zones de l’organe qui présentent des propriétés différentes

## Slide 13: Obtention des paramètres pharmacocinétiques

## Slide 14: Exemple de carte pertinente pour le diagnostique

## Slide 15: Classification sur les courbes concentration / temps.
Principe: Créer des classes de tissu homogène à partir des courbes de concentration de chaque voxel de l’image

## Slide 18: Conclusion
Pour l’étude des caillots sanguins:
Besoin d’image suffisamment claire pour mener une étude
Besoin d’extraire de l’information ou des descripteurs pour réaliser une classification
Si on s’oriente vers les IRM:
Possibilité d’extraire des paramètres pertinents pour la caractérisation des caillots sanguins.
Besoin de créer une base de données d’images de départ.
Besoin de standardiser le protocole d’acquisition d’image.

## Slide 19: MRI of Clot in Cerebral Venous Thrombosis
Results—The sensitivity of T2*SW and T1-weighted spin echo image (T1SE) sequences to detect clot in the sinuses or veins was estimated at 90% and 71% between day 1 and day 3, which was much higher than that of T2SE, FLAIR or DWI during the first week of clinical onset. The sensitivity of T2*SW was stable in the first week. After this period, the sensitivity of T2*SW decreased less than that of T1SE. Thrombosed cortical veins, even in the absence of visible occlusion on magnetic resonance venography, were detected more frequently with T2*SW (97%) and T1SE (78%) than with FLAIR or DWI (40%).

## Slide 20: Le thrombus en IRM
T2 EG : thrombus = artefacts hyposignal

## Slide 21: Classification spectrale